Таблица 1 – Основные параметры испарителей термосифонных.

| Наименование параметров | Значения параметров для испарителей типа |
| --- | --- |
|  | ИНТ | ИКТ | ИПТ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 40…1240 | 40…464 |
| Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200 | 600; 800; 1000; 1200; 1400 | 600; 800; 1000; 1200 |
| Температура греющей и испаряемой сред (Т(5), °С | От минус 70 до плюс 350 | от минус 70 до плюс 450 |
| Условное давление, МПа, не более в трубах для аппаратов диаметром, мм 600…1000 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |
| 1400 |  |  | – |
| 1600…2000 |  | – |  |
| 2200 | 1,0; 1,6 |  |  |
| в кожухе для аппаратов диаметром, мм 600…1000 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,б | 1,6; 2,5 |
|  | 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |
|  | 1400 |  |  | – |
|  | 1600…2000 |  | – |  |
|  | 2200 | 1,0; 1,6 |  |  |
| Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм 600…1000 1200…2200 | 2000; 3000; 4000 3000; 4000 | 3000; 6000 |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25(2 | 25(2; 25(2,5 |
| Число ходов по трубам | 1 | 2; 4; 6 |
| Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм | Схема – по вершинам равносторонних треугольников. Шаг – 32. |

Рисунок 1. Испарители типа ИНТ и ИКТ исполнения 1. DyА – вход (выход) продукта; DyБ – вход продукта; DyВ – выход паров продукта.

Рисунок 2.

Испаритель типа ИНТ и ИКТ исполнения 2. DyА – вход пара; DyБ – вход продукта; DyВ – выход паров продукта; DyГ – выход конденсата.