Таблица 1 – Основные параметры и характеристики фильтров-грязеуловителей

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Условный диаметр присоединяемого трубопровода Dy | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 |
| Максимальная производительность, м3/час | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 5100 | 6400 |
| Давление, МПа |  |
| – рабочее, Рраб | 1,6; 4,0; 6,3; 7,5 |
| – расчетное, Рр | 1,6; 4,0; 6,3; 7,5 |
| – пробное при гидравлическом испытании, не менее | 1,25Рр |
| Температура, (С |  |
| – рабочая среды | от минус 20 до плюс 50 |
| – расчетная стенки | плюс 80 |
| – минимально допустимая отрицательная | минус 60 |
| Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа | 0,1 |
| Номинальная тонкость фильтрации, **мм | 4,0; 8,0; 16,0 |
| Примечания: 1* На основании технического задания фильтры могут изготавливаться на другие параметры. 2** Тонкость фильтрации приведена по диаметру отверстий фильтрующего элемента, по требованию заказчика установкой сетки тонкость фильтрации может быть изменена. |

Рисунок 1. Фильтр-грязеуловитель. 1 – корпус, 2 – элемент фильтрующий, 3 – лоток, 4 – патрубок осевой, 5 – патрубок боковой, 6 – концевой затвор, 7 – опора, 8 – ролики, 9 – манометр, 10 – поддон, 11 – заглушка поворотная, 12 – воздушник. А – вход/выход продукта, Б – вход/выход продукта, В – воздушник, Г – дренаж, Д1, 2 – под манометр