Таблица 1 – Основные параметры и размеры

| Условный диаметр трубопровода Dу, мм | Условное давление Ру, МПа(кгс/см2) | Рисунок | Материальное исполнение | L | L1 | H | H1 | H2 | Объем, м3 | Площадь поверхности фильтрации, м2 | Материальное исполнеие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| 80 | 1,6 (16) | 3 | 273 | 273 | 273 | 740 | 540 | – | – | 1050 | 0,03 | 0,18 | 120 | 120 | 120 |
|  | 2,5 (25) | 2 |  |  |  | 745 | 540 |  | 1100 | – |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 4,0 (40) |  |  |  |  | 790 | 570 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 6,3 (63) |  |  |  |  | 825 | 540 |  |  |  |  |  | 270 | 265 | 265 |
| 150 | 1,6 (16) | 1 | 426 | 426 | 400 | 950 | 720 | 1985 | – | – | 0,13 | 0,6 | 315 | 315 | 290 |
|  | 2,5 (25) |  |  |  |  | 970 | 700 |  |  |  |  |  | 360 | 355 | 335 |
|  | 4,0 (40) |  |  |  |  | 970 | 700 |  |  |  |  |  | 470 | 455 | 440 |
|  | 6,3 (63) |  |  |  |  | 1120 | 700 |  |  |  |  |  | 610 | 580 | 555 |
| 250 | 1,6 (16) |  | 630 | 630 | 600 | 1165 | 900 | 2415 | – | – | 0,4 | 1,44 | 580 | 550 | 500 |
|  | 2,5 (25) |  |  |  |  | 1205 | 900 |  |  |  |  |  | 685 | 655 | 655 |
|  | 4,0 (40) |  | 600 | 600 |  | 1275 | 900 |  |  |  |  |  | 925 | 925 | 895 |
|  | 6,3 (63) |  |  |  |  | 1400 | 940 |  |  |  |  |  | 1290 | 1290 | 1260 |
| 300 | 1,6 (16) |  | 630 | 630 |  | 1165 | 900 | 2415 | – | – |  |  | 615 | 575 | 535 |
|  | 2,5 (25) |  |  |  |  | 1215 | 900 |  |  |  |  |  | 735 | 730 | 710 |
|  | 4,0 (40) |  | 600 | 600 |  | 1345 | 900 |  |  |  |  |  | 990 | 955 | 915 |
|  | 6,3 (63) |  |  |  |  | 1450 | 970 |  |  |  |  |  | 1320 | 1310 | 1275 |
| 500 | 1,6 (16) |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1655 | 1300 | 2980 | – | – | 1,42 | 3,2 | 1600 | 1600 | 1530 |
|  | 2,5 (25) |  |  |  |  | 1725 | 1300 | 2850 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 1965 |
|  | 4,0 (40) |  |  |  |  | 1860 | 1300 | 2910 |  |  |  |  | 2850 | 2850 | 2720 |

Рисунок 1. Фильтры сетчатые дренажные жидкостные.1 – Корпус, 2 – Крышка, 3 – Фильтрующий элемент, 4 – Опора, 5 – Подъемно-поворотное устройство, 6 – Строповое устройство. А – ввод жидкости, Б – вывод жидкости, В – дренаж, Г – воздушник

Рисунок 2. Фильтры сетчатые дренажные жидкостные.1 – Корпус, 2 – Крышка, 3 – Фильтрующий элемент, 4 – Подъемно-поворотное устройство, 5 – Строповое устройство. А – ввод жидкости, Б – вывод жидкости, В – дренаж, Г – воздушник.

Рисунок 3. Фильтры сетчатые дренажные жидкостные.1 – Корпус, 2 – Крышка, 3 – Фильтрующий элемент, 4 – Строповое устройство. А – ввод жидкости, Б – вывод жидкости, В – дренаж, Г – воздушник