Варианты  конструкции  и  исполнения  «Дробеструйных  камер»  НПК  Эллирон:

| Габаритные размеры: по требованиям ТЗ Заказчика | Длина: до 30 000 мм (и более) Ширина: до 7 000 мм (и более) Высота: до 7 000 мм (и более) |
| --- | --- |
| Ворота | Рулонные/секционные/раскатные с ручным/автоматическим приводом |
| Сэндвич-панели толщина | 50 – 80 мм |
| Освещение | Светильники - Потолочные/стеновые |
| Производительность 1 шт. Фильтро-вентиляционной установки | 5 000 – 30 000 м3/час (содержание пыли в воздухе после фильтрации – 5 мг/м3) |
| Используемый абразив | - песок - купершлак - дробь колотая - дробь литая |
| Система горизонтальной транспортировки абразива | Ручная: - транспортировщик сыпучих материалов ТСМ 63/100 (промышленный пылесос) Полуавтоматическая: - Система рекуперации абразивного материала СОВ-4 и СОВ-4/2 (производительностью 2 – 4 тонн/час) Автоматическая: - решетчатый пол (по всей площади) - продольные скребковые транспортеры - поперечный скребковый транспортер |
| Система вертикальной транспортировки абразива | Автоматическая: - вакуумная система сбора (производительность до 5 тонн/час) - ковшовый элеватор (для более высокой производительности – 10 тонн/час и более) |
| Система возврата и очистки абразивных материалов | - циклон - пневмомеханическая система сепарации (состоит из: барабанного сепаратора и каскадного очистителя) |
| Экипировка оператора | - Абразивоструйный аппарат - Комбинезон с крагами, шлем, воздушный фильтр для дыхания |
| Требования к фундаменту | - Закладные под колонны металлокаркаса (14-30 шт – минимальные требования) - Приямок для скребковых полов/без него |
| Дополнительная комплектация/опции | - Продольные галереи для операторов - Транспортная система (рельсовые тележки/подвесной конвейер) |
| Техническая документация | - В объеме, достаточном для подготовки фундамента и подключению коммуникаций |
| Работы/услуги (по требованию Заказчика) | - Шеф-монтаж и пусконаладочные работы - Монтаж камеры (без коммуникаций) и пусконаладочные работы |