Таблица 3 – Основные размеры испарителей ИПТ с длиной теплообменных труб l=3000 мм и l=6000 мм, мм

| Внутренний диаметр кожуха, Dв | Давление, Py, МПа | l-К | DyА при числе ходов по трубам | DyБ | DyВ | l1* | l2 | А | Н/2 | h | B | (L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в трубах | в кожухе |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 200 | 150 | 100 | 100 | 250 | 520 | 600 | 270 | 530 | 525 | 840 | 4100 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7100 |
|  | 2,5 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 570 | 600 | 300 |  |  |  | 4200 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7200 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 200 |  | 600 |  |  |  | 850 | 4220 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7220 |
|  | 4,0 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 250 | 640 | 600 | 385 |  |  | 840 | 4310 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7310 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 200 |  | 600 |  |  |  | 850 | 4340 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7340 |
|  | 6,3 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 250 | 720 | 600 |  |  |  | 840 | 4450 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7450 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 200 |  | 600 |  |  |  | 850 | 4480 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7480 |
| 800 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 250 | 200 | 150 | 150 | 300 | 700 | 600 | 380 | 677 | 616 | 1045 | 4465 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7465 |
|  | 2,5 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 725 | 600 | 385 |  |  |  | 4490 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7490 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 250 |  | 600 |  |  |  | 1070 | 4520 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7520 |
|  | 4,0 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 300 | 780 | 600 | 395 |  |  | 1045 | 4570 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7570 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 250 |  | 600 |  |  |  | 1070 | 4590 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7590 |
|  | 6,3 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 300 | 920 | 600 | 475 |  |  | 1045 | 4800 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7800 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 250 |  | 600 |  |  |  | 1070 | 4820 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7820 |
| 1000 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 200 | 350 | 790 | 600 | 395 | 779 | 716 | 1250 | 4670 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7670 |
|  | 2,5 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 830 | 600 | 420 |  |  |  | 4710 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7710 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  |  |  | 1285 | 4770 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7770 |
|  | 4,0 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 350 | 960 | 600 | 490 |  |  | 1250 | 4940 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7940 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  |  |  | 1285 | 4960 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 7960 |
|  | 6,3 | 1,6 | 3000 |  |  |  |  | 350 | 1150 | 600 | 590 |  |  | 1250 | 5250 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 8250 |
|  |  | 2,5 | 3000 |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  |  |  | 1285 | 5270 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 8270 |
| 1200 | 1,6 | 1,6 | 6000 |  | 250 | 200 |  | 400 | 880 | 900 | 420 | 890 | 820 | 1550 | 7900 |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 940 |  | 455 |  |  |  | 7950 |
|  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 1610 | 8030 |
| 1200 | 4,0 | 1,6 | 6000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 400 | 1100 | 900 | 530 | 890 | 820 | 1550 | 8100 |
|  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 1610 | 8180 |
|  | 6,3 | 1,6 |  |  |  |  |  | 400 | 1300 |  | 660 |  |  | 1550 | 8530 |
|  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 1610 | 8550 |

*Размер для справок.

Примечание. При длине труб 3000 мм к=5, при длине труб 6000 мм к=10.