Варианты   конструкции  и  исполнения «Окрасочно-сушильных камер»  НПК Эллирон:

| Габаритные размеры: по требованиям ТЗ Заказчика | Длина: до 30 000 мм (и более) Ширина: до 7 000 мм (и более) Высота: до 7 000 мм (и более) |
| --- | --- |
| Производительность 1 шт. ОВУ по воздуху (приток/вытяжка) | 18 000 – 30 000 м.куб./час |
| Ворота | Рулонные/секционные/раскатные (размеры по требованию Заказчика) |
| Сэндвич-панели (трехслойные, с наполнением из негорючего материала) толщина | 50 – 120 мм |
| Освещение | Светильники - Потолочные/стеновые/в приямке (при его наличии). Уровень освещенности 800 – 1000 лк (рекомендуемое 800 лк.) |
| Кратность воздухообмена | Без ограничений (рекомендуемое значение ок. 100 раз в час) |
| Исполнение нагревательного блока ОВУ | - Газовые горелки «Lamborghini» (Италия) (требуется оформление разрешения Ростехнадзора на подключение к газопроводу цеха) -Дизельные горелки «Lamborghini» (Италия) - Электрический нагрев (блоки ТЭНов) |
| Место установки | - В отапливаемом цеху (рекомендуемое) - На открытом воздухе (с установкой отапливаемой пристройки для ОВУ) |
| Требования к фундаменту | - Закладные под колонны металлокаркаса (14-30 шт – минимальные требования) - С приямком для вент. каналов/ без него (с установкой вместо заглублений дополнительных боковых воздуховодов ) |
| Варианты расположения ОВУ (при установке более 1 шт. - в т.ч. при стесненных условиях размещения) | - По обе стороны от каркаса камеры - По одну сторону от каркаса (установкой дополн. соединительных воздуховодов) - На крыше камеры (с установкой дополнительного металлокаркаса) |
| Система пожаротушения | Порошковое (автоматическое/автономное) |
| Дополнительная комплектация/опции | - Продольные галереи для операторов - Лифт-площадки - Транспортная система (рельсовые тележки/подвесной конвейер) |
| Техническая документация | - В объеме, достаточном для подготовки фундамента и подключению коммуникаций (эл-во, сжатый воздух, воздуховоды и дымоходы) - Опция (при газовом нагреве) - разработка рабочего проекта, экспертиза промышленной безопасности, утверждение экспертизы в Ротсехнадзоре) |
| Работы/услуги (по требованию Заказчика) | - Шеф-монтаж и пусконаладочные работы - Монтаж камеры (без коммуникаций) и пусконаладочные работы - Возможен монтаж с коммуникациями (фундамент, эл-во, сжатый воздух, воздуховоды и дымоходы) с привлечением субподрядчиков по месту установки. |